ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  № 16 по ул. Академика Негина

| № п/п | Наименование работы или услуги | Периодичность/ предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  |
| 1.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год. По мере необходимости |
| 1.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год |
| 1.2.1. | признаков неравномерных осадок фундамента |  |
| 1.2.2. | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали |  |
| 1.3. | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | По мере необходимости, согласно плану |
| 1.4. | проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год. По мере необходимости |
| 2. | Работы, по содержанию подвала: |  |
| 2.1. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. При выявлении нарушений устранение причин его нарушения | не реже 2 раза в год. По мере необходимости |
| 2.2. | проверка состояния помещения подвала, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление и загромождение, а также мер, обеспечивающих вентиляцию | не реже 2 раза в год. По мере необходимости |
| 2.3. | контроль за состоянием дверей подвала, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | не реже 2 раза в год. По мере необходимости |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома |  |
| 3.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год |
| 3.2. | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам | 2 раза в год |
| 3.3. | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | 2 раза в год |
| 3.4. | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости, согласно плану |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий многоквартирного дома: |  |
| 4.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год |
| 4.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 2 раза в год |
| 4.3. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |
| 4.4. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости, согласно плану |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши |  |
| 5.1. | проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год при проведении плановых технических осмотров и по мере необходимости (при обращении граждан) |
| 5.2. | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |
| 5.3. | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, водоприемных воронок внутреннего водостока ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов | 2 раза в год при проведении плановых технических осмотров и по мере необходимости (при обращении граждан) |
| 5.4. | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 2 раза в год |
| 5.5. | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год при проведении плановых технических осмотров и по мере необходимости (при обращении граждан) |
| 5.6. | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек | По мере необходимости |
| 5.7. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | По мере необходимости |
| 5.8. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | По мере необходимости |
| 5.9. | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раза в год при проведении плановых технических осмотров и по мере необходимости (при обращении граждан) |
| 5.10. | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год при проведении плановых технических осмотров и по мере необходимости (при обращении граждан) |
| 5.11. | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости согласно плану |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |
| 6.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 6.2. | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 6.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |
| 7.1. | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 7.2. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 7.3. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 7.4. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 7.5. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |
| 7.6. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости согласно плану |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок |  |
| 8.1. | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 8.2. | проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
| 8.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости согласно плану |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки, - проверка состояния внутренней отделки При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |
| 9.1. | проверка состояния внутренней отделки. | 2 раза в год с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | По мере необходимости |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| 10.1. | проверка состояния основания, поверхностного слоя | 2 раза в год |
| 10.2. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости согласно плану |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| 11.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |
| 11.2. | при выявлении нарушений в отопительный период -незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | по мере необходимости согласно плану |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |
| 12.1. | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза в месяц |
| 12.2. | при выявлении засоров | незамедлительное устранение |
| 12.3. | удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 12.4. | уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| 12.5. | уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 12.6. | чистка, промывка мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в месяц |
| 12.7. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |
| 13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции |  |
| 13.1. | техническое обслуживание и определение работоспособности системы | 1 раз в год |
| 13.2. | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | в течение рабочей смены |
| 13.3. | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в год |
| 13.4. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости согласно плану |
| 14. | 17. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |
| 14.1. | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования), прочего оборудования | 1 раз в неделю |
| 14.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | Постоянно |
| 14.3. | контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.), в том числе: | 1 раз в неделю |
|  | замена неисправных | По мере необходимости |
| 14.4. | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости согласно плану |
| 14.5. | контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | Постоянно |
|  | восстановление | Незамедлительно |
| 14.6. | контроль состояния исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока | Постоянно |
|  | восстановление | По мере необходимости |
| 14.7. | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости |
| 14.8. | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение), в том числе: |  |
| 15.1. | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |
| 15.2. | удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год |
| 15.3. | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |
| 16.1. | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) - при наличии, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года |
| 16.2. | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раз в год |
| 16.4. | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 2 раз в год |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 17. | Работы по содеожанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
| 17.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов: |  |
| 17.1.1. | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; | ежедневно |
| 17.1.2. | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьнго этажей; | 3 раза в неделю |
| 17.1.3. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов (мытье) | 2 раза в месяц |
| 17.2. | влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| 17.3. | оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раза в год |
| 17.4. | мытье окон | 2 раза в год |
| 17.5. | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в год |
| 17.6. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по договору |
| 18. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |
| 18.1. | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада |
| 18.2. | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 3 раза в сутки |
| 18.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в 2 суток |
| 18.4. | очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток |
| 18.5. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
| 18.6. | промывка урн | 1 раз в месяц |
| 18.7. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 19. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |
| 19.1. | подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в 2 суток |
| 19.2. | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в сутки |
| 19.3. | промывка урн | 2 раза в месяц |
| 19.4. | уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимост в зависимости от высоты покрова (до 2 раз в сезон) |
| 19.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
| 20. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |
| 20.1. | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в 3 дня при температуре воздуха до 14 градусов С; ежедневно при температуре воздуха выше 14 градусов С |
| 20.2. | организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора | по мере необходимости |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения (при наличии) | 2 раза в год |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | по мере необходимости |
|  | Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома |  |
| 23. | Дополнительные работы по содержанию общего имущества всего по итогам конкурса |  |
| 23.1 | Работы по энергосбережению энергоресурсов: - монтаж и дальнейшее обслуживание светильников с датчиками шума и движения с проведением анализа эффективности; - распределение агитационной печатной продукции по энергосбережению; - проведение работ с собственниками помещений дома (наглядная агитация, печатная продукция и т.п.). | по договору управления |
| 23.2 | Благоустройство и озеленение прилегающей территории (обустройство газонов, посадка растений, стрижка кустов, вырубка дикой поросли, побелка деревьев) с последующим содержанием | по мере необходимости |
| 23.3 | Оказание услуг по отключению тепло-, водо-, электросетей при проведении ремонтных работ по заявлению собственников | постоянно |
| 23.4 | Перепрограммирование электронных счётчиков на любое количество тарифов по соглашению с собственниками помещений | по требованию собственников |